## Slide 1
Editor | Type | Case | Name | 기호 | 구문 | 비고
pptx | Node | Real | myReal |  | R ={…} | 실제 나의 시스템 1 bit
 |  |  | exReal |  | Sys.R | 실제 다른 시스템 1 bit
 |  | Call | TRX |  | TX ~ RX | 지시관찰
 |  | Call | TX |  | TX ~ _ | 지시만
 |  |  | RX |  | _ ~ RX | 관찰만
 | Edge | Start | Edge |  | A>B | 약 시작 연결
 |  |  | Push |  | A>>B | 강 시작 연결
 |  |  | State |  | [safety] C = {B} | 시작 조건(안전) 연결
 |  | Reset | Edge |  | A¦>B | 약 리셋 연결
 |  |  | Push |  | A¦¦>B | 강 리셋 연결
 |  | Mix | SReset |  | A=>B | 약 시작 + 약 후행 리셋
 |  |  | Interlock |  | A<¦¦>B<¦¦>C | 강 상호 리셋
 |  |  | Join |  | A, B > C | 약 And 조건
xlsx | TAG | Value | IO | //key in IO Address |  | HW 물리 주소
 |  |  | Memory | //key in Memory Type & Name |  | 내부 변수
 |  | Expression | Data | //key in Value Expression |  | 비교연산, 논리연산
 |  |  | Time | //key in Time Expression |  | 지연
 |  | Command | Execute | //key in Value command |  | Data 이동, 복사, 할당, 형식 변환,…
(t)
C
R
C[0, #N]
C[#N, 0]
R
flow(x) = (t)
[B]C

## Slide 2
Parent-Child
Parent-Child
Source
Parent
Child4
Child1
Child3
Child2
Child5
Child0

## Slide 3
날카로운
화살표
Source
SEdge1
SEdge (Start Edge) : 색상, 굵기 무관
Source
SEdge2
Source
SEdge3
화살표
열린
화살표
Edge Type 1
SEdge

## Slide 4
열린
화살표
날카로운
화살표
Source
REdge1
REdge (Reset Edge) : 색상, 굵기, 점선스타일 무관
Source
REdge2
Source
REdge3
화살표
Edge Type 2
REdge

## Slide 5
삼중
겹선
Source
SPush1
SPush (Start Push) : 색상, 굵기 겹선스타일 무관
Source
SPush2
Source
SPush3
겹선
윗면
굵은 겹선
Edge Type 3
SPush

## Slide 6
삼중
겹선
Source
RPush1
RPush (Reset Push) : 색상, 굵기 점선스타일, 겹선스타일 무관
Source
RPush2
Source
RPush3
겹선
윗면
굵은 겹선
Edge Type 4
RPush

## Slide 7
Source
Interlock1
Interlock (mutual interlocking) : 점선 필수, 양방향 화살표 필수, 색상, 굵기 무관
Source
Interlock2
둥근
화살표
다이아몬드
화살표
Source
Interlock3
Source
Interlock4
Mix
화살표
Mix
화살표
Source
Interlock5
Mix
화살표
Edge Type 5
Interlock

## Slide 8
SReset (Start After Reset) : 실선 필수, 양방향 화살표(한쪽 둥근 or 다이아몬드) 필수, 색상, 굵기 무관
한쪽 둥근
한쪽 날카로운 화살표
Source
SReset1
Source
SReset2
Source
SReset3
한쪽 둥근
한쪽 화살표
한쪽 다이아몬드
한쪽 열린 화살표
Edge Type 6
SReset

## Slide 9
사각형
Real
Source
MyReal1
Real
Source
MyReal2
Real
Source
MyReal3
MyReal (Internal Real Segment) : (사각형, 테두리 실선) 필수, (색상, 크기) 무관
Segment Type1
MyReal

## Slide 10
Call (Call Segment) : (원형, 테두리 실선) 필수, (색상, 크기) 무관
원형
Segment Type3
Call
Call1
Source
Call2
Source
Call3
Source

## Slide 11
사각형
Real
Source
ExReal1
Real
Source
ExReal2
Real
Source
ExReal3
ExReal (External Real Segment) : (사각형, 테두리 점선) 필수, (색상, 크기) 무관
Segment Type2
ExReal